ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (software)

ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος ICT-REWIND (7th Framework Program) προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την προμήθεια λογισμικού.

Παρακάτω παρατίθεται ο σχετικός πίνακας για το υπό προμήθεια λογισμικό στον οποίο αναφέρονται και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει αυτό να συγκεντρώνει:

| α/α | Λογισμικό | Τεχνικές Προδιαγραφές |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΜΟΝΤΕΛΑ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ | Τα μοντέλα ράδιο-διάδοσης που θα υποστηρίζονται από το λογισμικό θα πρέπει να έχουν ένα εύρη φάσμα εφαρμογών στη σχεδίαση ράδιο-δικτύων (RF Planning), σε αστικό, ημι-αστικό και αγροτικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποστηρίζονται «εμπειρικά» και «ημί-εμπειρικά» μοντέλα (π.χ. Line of Sight, Okumura-Hata, COST231 Walfish-Ikegami, SUI) με την κατάλληλη παραμετροποίηση τους ως προς τους παράγοντες διάδοσης (Frequency, Antenna Gain, base station height, effective antenna height). Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη ειδικοί μηχανισμοί διάδοσης (π.χ. απώλειες λόγω διάθλασης η ανάκλασης) σε συνδυασμό με τα παραπάνω μοντέλα ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματης επιλογής των παραμέτρων που καθορίζουν τα μοντέλα ράδιο-διάδοσης μέσα από την διαδικασία μετρήσεων (model-tuning). Τέλος θα πρέπει να υποστηρίζονται και «ντετερμινιστικά» μοντέλα διάδοσης (2D/3D ray-tracing) για σχεδίαση μικρό-κυψελικών η και “indoor” δικτύων. |
| 2 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό του ράδιο-δικτύου αντλεί την απαραίτητη περιγραφική πληροφορία (ονόματα σταθμών, καρτεσιανές συντεταγμένες ( Χ,Υ) σε ΕΓΣΑ-87 κ.λπ.) από χαρτογραφικά υπόβαθρα που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Αυτά τα γεωγραφικά δεδομένα είναι 2 ειδών: Vector Data (διανυσματική μορφή), δηλαδή τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση γραμμικών χαρακτηριστικών (όπως σημεία, κτήρια, δρόμοι κτλ) οπού κάθε γραμμικό χαρακτηριστικό καταγράφεται με τη μορφή ταξινομημένων x,y συντεταγμένων και είναι σημείο, γραμμή, πολύγονο. Raster Data, οπού περιγράφονται τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης θέσης με τη μορφή πίνακα ο οποίος αποτελείται από γραμμές και στήλες, οπού τα στοιχεία του πίνακα ονομάζονται κυψέλες (cells) και ο πίνακας πλέγμα (grid). Σε αυτή τη μορφή χρησιμοποιούνται τα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DTM) που απεικονίζουν συνήθως το γεωγραφικό ανάγλυφο και την χρήση γης (Clutter Data). Τα απαραίτητα γεωγραφικά δεδομένα για την σχεδίαση είναι: για τις αγροτικές περιοχές, γεωγραφικό ανάγλυφο σε κλίμακα 1:50.000 με την μορφή raster (cell size 30m) όπως και απεικόνιση για την χρήση γης (raster data). για τις αστικές περιοχές, γεωγραφικό ανάγλυφο σε κλίμακα 1:5.000 με την μορφή raster, δεδομένα χρήσεων γης (raster data), απεικόνιση των κτηρίων και δρόμων σε διανυσματική μορφή (vector data) με ενσωματωμένη πληροφορία για το ύψος των κτηρίων. |

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω διαγωνισμού είναι είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σφραγισμένες τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010 (29/7/2010) και ώρα από τις 09:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ στο γραφείο του Αναπληρωτή Καθηγητή κου Βουδούρη στο Τμήμα Ηλεκτρονικής της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Αθήνας.